## Slide 1: 史都華平台自動控制
第三組
N16054564 詹上緣
N16054530 林德祐

## Slide 2: 目錄
研究動機
問題與目標
研究方法與設計
結果與討論
結論

## Slide 3: 研究動機
Notes: 降低製程的複雜度
降低加熱器的功耗

## Slide 4
設計一

## Slide 5: 史都華平台
史都華平台為一六軸並聯式的運動平台，
  六個致動器控制位置
  由十二個萬向接頭與可動板及固定板所組成
  前後移動(Surge)、左右橫移(Sway)、升降起伏(Heave)、左右側傾(Roll)、前後翻滾(Pitch)、左右平擺(Yaw)等運動。
https://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_platform
Flight simulation

## Slide 6: 轉換矩陣
定義TP為{P}座標系轉至{B}座標系之轉換矩陣
, Tp=
R = RRR =
為可平板與x,y,z三軸之夾角

## Slide 7: 可動平板姿態
可動平板上六的關節空間座標即可由轉換矩陣求得
Pi(i = 1~6)為可動平板關節空間座標
固定板之連接點之空間座標
,
P0
P1
P5
P4
P3
P2
B0
B1
B2
B3
B4
B5

## Slide 8: 程式模擬
以Windows form開發
驗證數學模型正確
測試前後移動(Surge)、左右橫移(Sway)、升降起伏(Heave)、左右側傾(Roll)、前後翻滾(Pitch)、左右平擺(Yaw)等運動

## Slide 9: 機構設計
以六顆伺服馬達取代六個線性致動器
依照程式模擬的參數設定可動平板、固定板、連接桿尺寸
可動平板

## Slide 10: 伺服馬達(servo motor)
其組成包含直流馬達、減速齒輪、電位計、控制電路
輸入PWM訊號，內部電路依不同脈衝寬度控制馬達轉動至不同角度
內部控制電路以電位計電壓作為角度回饋
取得容易價格也較便宜

## Slide 11: 控制電路
將平台逆向運動計算編寫進Arduino單晶片，以PID控制
PCA9685以I2C與Arduino溝通，控制6組馬達
JY901輸出姿態角度，安裝在可動平板上，作為姿態回饋給Arduino姿態測量穩定度：0.01°
PCA9685 PWM驅動板
Arduino UNO
JY901
Notes: JY901內部包含卡爾曼濾波器

## Slide 12: 自動平衡
基本動作測試
以JY901姿態回饋，平台自動追隨目標角度

## Slide 13
Chart: 

## Slide 14: 結果與討論

## Slide 15: 結論

## Slide 16: Q&A